ヒダピオシステムを使って

電子オルゴールを作ろう

（平成２５年度８月２７日版）

監修：浅田寿展

（三田市立狭間中学校）

【　　】年【　　】組【　　】番【　　　　　　　　　　　　　】

１．概要

AVRマイコンを使った電子回路を作り、好きな曲をマイコンに書き込み、センサを使って音楽を鳴らします

２・部品一覧

（１）専用基板　　　　　　　　　　　□

（２）スピーカーボックス　　　　　　□

（３）プラスチック板　　　　　　　　□

（４）ＡＶＲマイコン（ATTINY2313）　□

（５）抵抗器　１００Ω(茶黒茶金)　　□

６８０Ω(青灰茶金)　　□

１５ｋΩ(茶緑橙金)　　□

（６）ＣｄＳセル　　　　　　　　　　□

（７）スライドスイッチ　　　　　　　□

（８）トグルスイッチ　　　　　　　　□

（９）LED（手持ち分を流用）  　　 　□

（10）Ｌ型６ピンシングルソケット　　□

（11）電池ボックス（手持ち分を流用）□

電池スナップ（手持ち分を流用）□

電池2本　　　　　　　　　　　□

（12）コード　　　　　　　　　　　　□

（13）はんだ　　　　　　　　　　　　□

（14）タッピングねじ4本　　　　　　□

（15）小ねじ、ナット2組　　　　　　□

３．スピーカーボックスの加工

（１）上面２個、前面３個の穴

の中心をけがきましょう。

（２）卓上ボール盤を使って、

穴あけをしましょう。

※無理に穴あけをすると

割れることがあります。

※交換部品はありませんので、

注意してあけましょう。

※ドリルについた削りかすは、

回転が完全に止まってから

取り除きます。

（３）トグルスイッチの取り付け

○ナットとワッシャーをはずし

○ワッシャーのつめが

小穴に入るようにして取り付けます。

○最後は、ラジオペンチで軽く締め付けます。

（４）突起物の除去(4カ所)

○スピーカーボックスの内側にある

突起物をニッパで切り取りましょう。

４．プラスチック板（裏ぶた）の加工

※紙のシールを貼ったままで行います。

（１）製作図のとおり、全部で１２個の穴を正確にけがきましょう。

※穴の位置がずれると、部品が止められなくなります。

（２）卓上ボール盤を使って、穴あけをしましょう。

※無理に穴あけをすると割れることがあります。

※ドリルについた削りかすは、回転が完全に止まってから取り除きます。

（３）シングルソケット用の四角穴の加工

○ニッパの刃先やカッターナイフを使って穴をつなげましょう。

※上下、両面の4方向から切りましょう。

○精密やすりやカッターナイフを使って穴を広げ、整えましょう。

※穴を広げすぎないように注意しましょう。

（４）角に丸みをつける加工

○ニッパを使って、角を2mm切り落としましょう。

○やすりで曲面に仕上げましょう。

（５）スピーカーボックスに入るように

○周囲をやすりで少しずつ削って、調整しましょう。

※けずりすぎないように注意しましょう。

（６）電池ボックスと電池スナップの取り付け

○小ねじとナットを使って取り付けましょう。

５．部品のはんだ付け

（１）抵抗器（１００Ω、６８０Ω、１５ｋΩ）をはんだ付けする。

※はんだ付け後は、余分なリード線を切り取る。

（２）Ｌ型６ピンシングルソケット、スライドスイッチをはんだ付けする。

（３）マイコンATTINY2313をはんだ付けする。

（４）LEDを図のように曲げてから、はんだ付けする

※はんだ付け後は、余分なリード線を切り取る。

（５）CdSセルを図のように曲げてから、はんだ付けする。

※はんだ付け後は、余分なリード線を切り取る。

（６）スピーカー線の取り付け

○スピーカーからの線を基板にはんだ付けしましょう。

※スピーカーには極性がないので、赤、黒の線はどちらでも良い

※ねじ取り付け穴から下に通してから

※はんだ付け後は、余分な線を切り取る。

（７）電源線の取り付け

○電池スナップとコードの線を

トグルスイッチと基板にはんだ付けましょう。

※極性があるので、注意して配線しょう。

※はんだ付け後は、余分な線を切り取る。

６．組み立て

○スピーカーボックスに、裏ぶたをタッピングねじで取り付けましょう。

７．マイコン制御のための準備

（１）HIDaspxの改造

○ピンソケットのピンを6本に減らす

※まちがえて切ると元に戻らない。

○図を参考にして

- 左から1本

- 右から5本

を端から1本1本、ニッパを使って、慎重にカットする。

（２）HIDaspxの接続

○HIDaspxを電子オルゴールにセットしよう。

※スイッチは右(上)にする。

※電池は入れない。

○USBケーブルをパソコンにセットしよう

８．音を鳴らそう。

できあがったオルゴールだけでは、音は全く鳴りません。

音が鳴るためには、機械語のプログラムをマイコンに書き込む必要があります。

- プログラム書き込みまでの４つの手順

- JA制御ヒダピオの

「簡易プログラミング」で

プログラム作成し、

- 「コンパイラへ」のボタンを

クリックして保存する。

- バスコンピのアイコンをWクリックして

機械語にコンパイル(変換)する。

- HAG_miniの「プログラム書込」ボタンをクリックして書き込む。

ddrB=255 Do portB=1,3 portB=0,3 Loop End

（２）実際に「音」を出してみよう。

- JA制御ヒダピオで

右のプログラムを作成してみよう。

- 「コンパイラへ」をクリックする。

- バスコンピのアイコンをWクリック

- HAG_miniを起動し、

「プログラム書込」ボタンをクリック

〔課題〕「3」を「１」～「１０」の数字に変えてみよう

９．いろんな音を鳴らそう。

（１）「ド」を鳴らすプログラム

ddrB=255 Do Sound portB.0,167,319 Loop End

※Do～Loop　は無限繰り返し

※Sound portB.0,167,319

ポートB0に音を出す。

167と319の数字の組み合わせで

音程と出力時間が決まる。

（２）「ド」「レ」「ミ」を繰り返すプログラム

ddrB=255 Do Sound portB.0,167,319 Sound portB.0,188,284 Sound portB.0,211,253 Loop End

〔課題〕チャルメラを鳴らしてみよう

「ド・レ・ミ～レ・ド・ド・レ・ミ・レ・ド・レ～」

- 上級モードも使って、次のプログラムを作成して

ddrB=255 Do If pinD.6=1 Then Sound portB.0,167,319 End If Loop End

書き込んでみよう。

※ If pinD.6=1 Then Sound portB.0,167,319 End If もし、ピンD6が暗ければ（CdSセルに手をかざすと） ポートのB0に「ド」の音を出す。

ddrB=255 Do If pinD.6=1 Then Sound portB.0,167,319 Else Sound portB.0,211,253 End If Loop End

（４）次のプログラムを作成して

書き込んでみよう。

もし、ピンD6が暗ければ（CdSセルに手をかざすと） ポートのB0に「ド」の音を出す。 そうでなければ ポートのB0に「ミ」の音を出す。

１０．音楽を奏でよう

JA制御ヒダピオの「電子オルゴール」を使って、音楽プログラム

を自動的に作成し、音楽を奏でよう

（１）音楽プログラムの作成

- 曲の速さ（テンポ）を決めよう

- 音の長さ(音符)を決めよう

- 音の高さ（音階）

- 電子オルゴールに書き込もう

※「入力設定」にチェックをして

・「＝０」にチェックすると、明るくなると音楽が鳴る

・「＝０」のチェックをはずすと、暗くなると音楽が鳴る

（1曲終わるごとにセンサに反応します）

- 音楽ができたら

- 「コンパイラへ」をクリックする。

- バスコンピのアイコンをWクリック

- HAG_miniを起動し、「プログラム書込」ボタンをクリック

（３）「Melody IC Factory」を使って、演奏しながら作曲し、保存すれば

JA制御ヒダピオの「電子オルゴール」のデータとして読み込む

ことができます。

※「Melody IC Factory」はEK JAPAN社のソフトウェアです。

EK JAPAN社またはTOPMAN社のホームページから

ダウンロードできます。

- 音楽プログラムを作成する

- 演奏ボタンで音楽を確認する。

- 保存すると、拡張子がekmのファイルができる

「ja_hidapio」フォルダの中の「bin」フォルダの中の「data」フォルダに

保存すると楽に呼び出せます。

JA制御ヒダピオの「R」ボタンをクリックし、保存したフォルダを選択して、ファイルを指定する。

- 「コンパイラへ」をクリックする。

- バスコンピのアイコンをWクリック

- HAG_miniを起動し、「プログラム書込」ボタンをクリック

１１．和音を鳴らそう。

（１）ソフトウェアの準備

①コンパイラ＋書き込みソフトの圧縮ファイルをダウンロード後、解凍し、USBメモリなどに置きます。

②mymeloフォルダの中の「初めての時は、これをWクリック.vbs」をダブルクリックすると、「コンパイル & 書込 for HIDaspx」のショートカットが自動生成されます。

トラック１ どみそ トラック２ どふぁら

（２）ソースファイルの準備

①メモ帳で記述します。

②ファイルを拡張子txtまたはmmlで保存します。

（３）ハードウェアの準備

①スライドスイッチを下にしましょう。

②HIDaspxを接続しましょう。

（４）コンパイル & 書込

①ソースファイルを「コンパイル & 書込 for HIDaspx」にドラッグ＆ドロップします。

②後は自動的にコンパイル、書き込みされます。

（５）動作

・音楽を２度繰り返します。

・明るさが変わると、音楽を中断したり、再開したりします。

（６）３和音ソースファイルの例

トラック１ そみ８ふぁ８そら そみ８ふぁ８そ`ど トラック２ んん８ん８んん んん８ん８んみ トラック３ ど８そ８み８そ８ど８そ８み８そ８

※「ど」「れ」「み」 「ん」休符
　　　「ど#」どの半音上げ。「♭」は利用できない。
　　　「８」８分音譜（数字のないのは4分音符）

「ど８.」付点音符　　　　　「.」は半角文字

{どどど}３連符
　　　「`ど」次の１音だけ上の音　「`」は半角文字

「"ど」次の１音だけ下の音　「"」は半角文字

「音階５」省略時は４

「↑」音階を一つあげる　「↓」音階を一つ下げる
　　　「テンポ150」毎分の4分音符の拍数。省略時は120

（７）その他

●一度和音化した電子オルゴール回路のマイコンは、ヒューズビットが変更されています。

単音の電子オルゴールにする場合は、「HAG_mini」で「ヒューズ設定」「初期値に戻す」の作業を行ってください。

●フリーソフトのテキスト音楽「サクラ」で音を確かめながら入力することができます。

※「サクラ」の入手先

http://oto.chu.jp/

１２．電子オルゴールの改造

- デコレーションする

100均のデコグッズなどを使って、自分らしい「デコオル」に

- 機能を変える

○プログラムを変える

JA制御ヒダピオではBASIC（ベーシック）によるプログラムを、決められた場所「ja_hidapio\bin\bascomi」に

ファイル名bascompi.basで保存します。

このプログラムbascompi.basを改造することで

・1曲終わるごとにセンサに反応　→　1音ごとにセンサに反応

などにすることができます。

| 改造前 | If pinD.6=0 Then Gosub Mplay End If | Sound Portb.0,Mtw1,Mtw2 |
| --- | --- | --- |
| 改造後 | Gosub Mplay | If pinD.6=0 Then Sound Portb.0,Mtw1,Mtw2 End If |

○センサを変える

- ドアセンサ

- 雨降りセンサ