ヒダピオシステムを使って

電子オルゴールを作ろう

（平成２５年度８月２７日版）

監修：浅田寿展

（三田市立狭間中学校）

【　　】年【　　】組【　　】番【　　　　　　　　　　　　　】

１．概要

AVRマイコンを使った電子回路を作り、好きな曲をマイコンに書き込み、センサを使って音楽を鳴らします

２．部品一覧

（１）専用基板　　　　　　　　　　　□

（２）ＡＶＲマイコン（ATTINY2313）　□

（３）抵抗器　１００Ω(茶黒茶金)　　□

６８０Ω(青灰茶金)　　□

（４）半固定抵抗器２０ｋΩ　　　　　□

（５）ＣｄＳセル　　　　　　　　　　□

（６）スライドスイッチ２個　　　　　□

（７）LED　　　　　　　　　  　　 　□

（８）Ｌ型６ピンシングルピン　　　　□

（９）φ３．５ミニジャック　　　　　□

（10）電池ボックス　　　　　　　　　□

（11）電池スナップ　　　　　　　　　□

（12）電池2本　　　　　　　　　　　□

（13）はんだ　　　　　　　　　　　　□

３．部品のはんだ付け

（１）抵抗器（１００Ω、６８０Ω）をはんだ付けする。

（２）Ｌ型６ピンシングルピン、φ３．５ミニジャックをはんだ付けする。

（３）マイコンATTINY2313をはんだ付けする。

※はんだ付け後は、余分なリード線を切り取る。

（４）LED 、CdSセルをはんだ付けする

（５）スライドスイッチ（２個）をはんだ付けする。

（6）半固定抵抗器をはんだ付けする。

※はんだ付け後は、余分なリード線を切り取る。

（７）電池スナップの線を基板にはんだ付けする。

※極性があるので、注意して配線しょう。

※はんだ付け後は、余分な線を切り取る。

４．組み立て

スピーカーボックスを取り付けて完成です。

５．マイコン制御のための準備

ヒダピオ学習回路を電子オルゴールにセットしよう。

※スイッチは上にする。

※電池は入れない。

※一番左と右5本は空けて接続する。

６．音を鳴らそう。

できあがったオルゴールだけでは、音は全く鳴りません。

音が鳴るためには、機械語のプログラムをマイコンに書き込む必要があります。

- プログラム書き込みまでの４つの手順

- JA制御ヒダピオの

「簡易プログラミング」で

プログラム作成し、

- 「コンパイラへ」のボタンを

クリックして保存する。

- バスコンピのアイコンをWクリックして

機械語にコンパイル(変換)する。

- HAG_miniの「プログラム書込」ボタンをクリックして書き込む。

ddrB=255 Do portB=1,3 portB=0,3 Loop End

（２）実際に「音」を出してみよう。

- JA制御ヒダピオで

右のプログラムを作成してみよう。

- 「コンパイラへ」をクリックする。

- バスコンピのアイコンをWクリック

- HAG_miniを起動し、

「プログラム書込」ボタンをクリック

〔課題〕数値「3」を「１」～「１０」の数字に変えてみよう

７．いろんな音を鳴らそう。

（１）「ド」を鳴らすプログラム

ddrB=255 Do Sound portB.0,167,319 Loop End

※Do～Loop　は無限繰り返し

※Sound portB.0,167,319

ポートB0に音を出す。

167と319の数字の組み合わせで音程と出力時間が決まる。

（２）「ド」「レ」「ミ」を繰り返すプログラム

ddrB=255 Do Sound portB.0,167,319 Sound portB.0,188,284 Sound portB.0,211,253 Loop End

〔課題〕チャルメラを鳴らしてみよう

「ド・レ・ミ～レ・ド・ド・レ・ミ・レ・ド・レ～」

- 上級モードも使って、次のプログラムを作成して

ddrB=255 Do If pinD.6=1 Then Sound portB.0,167,319 End If Loop End

書き込んでみよう。

※ If pinD.6=1 Then Sound portB.0,167,319 End If もし、ピンD6が暗ければ（CdSセルに手をかざすと） ポートのB0に「ド」の音を出す。

ddrB=255 Do If pinD.6=1 Then Sound portB.0,167,319 Else Sound portB.0,211,253 End If Loop End

（４）次のプログラムを作成して

書き込んでみよう。

もし、ピンD6が暗ければ（CdSセルに手をかざすと） ポートのB0に「ド」の音を出す。 そうでなければ ポートのB0に「ミ」の音を出す。

８．音楽を奏でよう

JA制御ヒダピオの「電子オルゴール」を使って、音楽プログラム

を自動的に作成し、音楽を奏でよう

（１）音楽プログラムの作成

- 曲の速さ（テンポ）を決めよう

- 音の長さ(音符)を決めよう

- 音の高さ（音階）

- 電子オルゴールに書き込もう

※「入力設定」にチェックをして

・「＝０」にチェックすると、明るくなると音楽が鳴る

・「＝０」のチェックをはずすと、暗くなると音楽が鳴る

（1曲終わるごとにセンサに反応します）

- 音楽ができたら

- 「コンパイラへ」をクリックする。

- バスコンピのアイコンをWクリック

- HAG_miniを起動し、「プログラム書込」ボタンをクリック

（３）「Melody IC Factory」を使って、演奏しながら作曲し、保存すれば

JA制御ヒダピオの「電子オルゴール」のデータとして読み込む

ことができます。

※「Melody IC Factory」はEK JAPAN社のソフトウェアです。

EK JAPAN社またはTOPMAN社のホームページからダウンロードできます。

- 音楽プログラムを作成する

- 演奏ボタンで音楽を確認する。

- 保存すると、拡張子がekmのファイルができる

「ja_hidapio」フォルダの中の「bin」フォルダの中の「data」フォルダに

保存すると楽に呼び出せます。

JA制御ヒダピオの「R」ボタンをクリックし、保存したフォルダを選択して、ファイルを指定する。

- 「コンパイラへ」をクリックする。

- バスコンピのアイコンをWクリック

- HAG_miniを起動し、「プログラム書込」ボタンをクリック

９．和音を鳴らそう。

（１）ソフトウェアの準備

①コンパイラ＋書き込みソフトの圧縮ファイルをダウンロード後、解凍し、USBメモリなどに置きます。

②mymeloフォルダの中の「初めての時は、これをWクリック.vbs」をダブルクリックすると、「コンパイル & 書込 for ヒダピオ学習回路」のショートカットが自動生成されます。

トラック１ どみそ トラック２ どふぁら

（２）ソースファイルの準備

①メモ帳で記述します。

②ファイルを拡張子txtまたはmmlで保存します。

（３）ハードウェアの準備

①スライドスイッチを右にしましょう。

②ヒダピオ学習回路を接続しましょう。

（４）コンパイル & 書込

①ソースファイルを「コンパイル & 書込 for ヒダピオ学習回路」にドラッグ＆ドロップします。

②後は自動的にコンパイル、書き込みされます。

（５）動作

・音楽を２度繰り返します。

・明るさが変わると、音楽を中断したり、再開したりします。

（６）３和音ソースファイルの例

トラック１ そみ８ふぁ８そら そみ８ふぁ８そ`ど トラック２ んん８ん８んん んん８ん８んみ トラック３ ど８そ８み８そ８ど８そ８み８そ８

※「ど」「れ」「み」 「ん」休符
　　　「ど#」どの半音上げ。「♭」は利用できない。
　　　「８」８分音譜（数字のないのは4分音符）

「ど８.」付点音符　　　　　「.」は半角文字

{どどど}３連符
　　　「`ど」次の１音だけ上の音　「`」は半角文字

「"ど」次の１音だけ下の音　「"」は半角文字

「音階５」省略時は４

「↑」音階を一つあげる　「↓」音階を一つ下げる
　　　「テンポ150」毎分の4分音符の拍数。省略時は120

（７）その他

●一度和音化した電子オルゴール回路のマイコンは、ヒューズビットが変更されています。

単音の電子オルゴールにする場合は、「HAG_mini」で「ヒューズ設定」「初期値に戻す」の作業を行ってください。

●フリーソフトのテキスト音楽「サクラ」で音を確かめながら入力することができます。

※「サクラ」の入手先

http://oto.chu.jp/

１０．電子オルゴールの改造

- デコレーションする

100均のデコグッズなどを使って、自分らしい「デコオル」に

- 機能を変える

○プログラムを変える

JA制御ヒダピオではBASIC（ベーシック）によるプログラムを、決められた場所「ja_hidapio\bin\bascomi」に

ファイル名bascompi.basで保存します。

このプログラムbascompi.basを改造することで

・1曲終わるごとにセンサに反応　→　1音ごとにセンサに反応

などにすることができます。

| 改造前 | If pinD.6=0 Then Gosub Mplay End If | Sound Portb.0,Mtw1,Mtw2 |
| --- | --- | --- |
| 改造後 | Gosub Mplay | If pinD.6=0 Then Sound Portb.0,Mtw1,Mtw2 End If |

○センサを変える

- ドアセンサ

- 雨降りセンサ

# Text boxes

左

上

右